## Slide 1
Down Action Report!
OPERATOR ID
K22203001
Down Reason Category
Planned Down
Down Reason
Machine Cleaning
Down Action
Epoxy Nozzle Cleaning
Down Action Detail
Epoxy Nozzle Clogging
작업자ID (사번)
- 설비 조치를 완료한 작업자의 사번
- MES에서 전송하는 SETCODE_DOWN_ACTION에 있는 항목 리스트 표시 및 선택 기능 - SETCODE는 MES 전송해주는 항목으로 변경이 가능하여야 함
설비 DOWN 원인
- ‘Down Reason Category’에서 선택한 항목에 따라 리스트 변경 필요
- ‘Down Reason’은 설비별로 개별 설정 가능하여야 함
설비 DOWN 조치
- ‘Down Reason’에서 선택한 항목에 따라 리스트 변경 필요
- ‘Down Action’은 설비별로 개별 설정 가능하여야 함
설비 DOWN 조치 상세
- 입력 가능 Text 창
TIME : 26/5/11 13:00:00
ALARM ID : 1001
ALARM Categroy : 010101
ALARM TEXT : Nozzle Dust Creat
Alarm Info
- 발생한 Alarm에 대한 정보
- TIME : Alarm 발생 시간
- ALARM ID : 알람 ID / ALARM Category : 알람 Category / ALARM TEXT : 알람명
상기 ‘Down Action Report’ 창은 강제 종료가 불가능
상기 창은 최소화 기능을 지원하지 않아야 함
상기 창은 확인 버튼을 클릭하였을 때, OPERATOR ID, Down Reason Category, Down Reason, Down Action이 모두 데이터가 입력 되어 있어야 동작이 되어야 함 하나라도 입력이 되지 않았을 경우 비어 있는 항목이 무엇인지 사용자에게 표시 되어야 함
‘Down Action’이 ETC이고 Down Action Detail의 내용은 필수로 내용이 입력 되어있어야 함 만약 내용이 없다면 확인 버튼은 동작이 되지 않고 해당 항목이 비어있음을 사용자에게 표시되어야 함
해당 창은 요구하는 기능이 모두 구현이 되어야하며 상기 하면의 디자인은 설명을 위한 예시임을 명시함
확인